昆明理工大学采购项目询价表

项目名称：昆明理工大学灵长类转化医学研究院多功能灌装压塞轧盖系统和双通道灌装旋盖系统采购项目                                                         预算金额19.6万元

| 序号 | 产品名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 | 供货产品 品牌、型号 | 供货产品 参数偏离情况 | 供货产品生厂商名称 | 报价单价 （元） | 报价总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能灌装压塞轧盖系统 | 1、各功能模块可自由组合，满足各种工艺要求，A理瓶灌装、B理瓶灌装压塞、C理瓶灌装全压塞轧盖、D理瓶轧盖等 2、可兼容多种直径西林瓶、胶塞与铝盖 。 3、各功能模块可自由组合，12寸彩色触摸屏PLC程序控制 4、可选IQ/OQ验证服务 5、多级密码多帐户管理 6、带USB接口，可上传存储数据，可外接打印机 7、材 质：表面304不锈钢和阳极氧化铝 8、电 源：220V（接地）, 50/60 Hz，功率1500W 9、压缩空气：清洁干燥压缩空气，工作压力6bar，流量280L/min 。 10、灌 装 量：单瓶1ml-5ml，精度：±2%（与泵或液体相关） 11、外观尺寸：W1200xD600xH600（mm）、重量小于：130kg（供参考）。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 双通道灌装旋盖系统 | 1、上瓶上管：人工放管或瓶子 2、旋 开 盖：伺服电机自动旋盖 3、灌 装：蠕动泵自动灌装 4、旋 紧 盖：伺服电机自动旋盖 5、出管出瓶：人工出管子或瓶子 6、电眼检测：无瓶不灌装，盖没拧开不灌装 7、适应范围：不同瓶子、管子采用不同模具，更换简单 8、彩色触摸屏智能 PLC 程序控制系统 9、分装体积 1ml-125ml、灌装精度 ±2%（与泵、液体相关） 10、通 道 数 :双通道; 产 能 400 瓶/小时 11、主机尺寸 W530×D400×H550(mm) 12、电 源 AC220V，400W AC220V，400W 13、气 源 0.4MPa，60L/min | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 供货期要求 | 合同生效后 30 天 |
| 项目总报价 | 小写（元）： 大写： |

报价单位（盖章）：                                法人签字：

授权代表签字：                                   授权代表电话：

日    期：